Инструкция по соблюдения мер пожарной безопасности

в жилых строениях.

1. Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.

2. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых (дачных) участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

3. Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне, допускается устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л.

4. В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии. В электрощите установить автоматические или калиброванные предохранители.

5. На летний период у дома необходимо установить бочку с водой емкостью 200 л., ведро и приставную лестницу.

6. В доме необходимо отремонтировать печь, плиту, дымоход. Перед печью прибить металлический лист размером 0,7х0,5 м².

7. Выполнить электропроводку в соответствии с нормами и правилами ПУЭ, а именно: закрыть распаячные коробки, закрыть электросветильники стеклоколпаками, заменить электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

8. Необходимо очистить чердак от горючих материалов и предметов.

9. В помещении гаража иметь пенный огнетушитель или ящик с песком емкостью 0,5 м³ и лопату.

10. Защитить жилые помещения дома автономными дымовыми пожарными извещателями.

И помните, что ответственность за пожарную безопасность индивидуального жилого, садового или дачного дома, надворных построек и гаража несете Вы!

Телефон Единой Службы Спасения:

112